## Slide 1
Message Queuing Telemetry Transport
Matthias Hrbek

## Slide 2: Pub/Sub Kommunikation
Teilnehmer
  Publisher
  MQTT-Broker
  Subscriber
Vorteile:
  Skalierbarkeit
  Flexibilität
  Ressourcensparend
Kommunikationsmuster, Publisher sendet Nachrichten zu einem Topic, Subscriber abonniert Topics, um Nachrichten zu empfangen.

## Slide 3: Funktionsprinzip
Sensor X
Sensor Z
Sensor Y
MQTT Broker
Publisher
Subscriber
Client Z
Client X
Client Y
Pub to topic: battery
Pub: 69%
Sub to topic: battery
Pub: 69%
Pub: 22°C
Sub to topic: windspd
Pub to topic: temp
Pub to topic: windspd
Pub: 2m/s
Pub: 22°C
Pub: 2m/s
Sub to topic: temp

## Slide 4: Topic Format
Vehicle/motor/power -> 150
Vehicle/climate_control/mode -> “auto“
Wildcards:
+ Single level
# Multi level
Vehicle/# -> Gibt alle Informationen über „Vehicle“ aus
Vehicle/+/power -> “1kw“, 150

## Slide 5: Nachrichtenaufbau
1 Byte
N Bytes
N Bytes
1-4 Bytes
Immer vorhanden
Nicht immer vorhanden

## Slide 6: IoT Anwendungsbereiche
Smart Home -> Beleuchtung, Thermostat…
Smart Cities -> Abfallmanagement
Industrie -> Maschinenkommunikation
Lagerhaltung -> Bestandsüberwachung
Notes: https://www.opc-router.de/was-ist-mqtt/

## Slide 7: Beispiel
Notes: .\mosquitto_sub.exe -h broker.hivemq.com -p 1883 -t 5bhitsdemo/temp

## Slide 8: QoS – Quality of Service
Publish QoS 0
Publish QoS 1
PUBACK
Publish QoS 2
PUBREC
PUBREL
PUBCOMP
At most once
At least once
Exactly once

## Slide 9: Quellen
https://aws.amazon.com/what-is/pub-sub-messaging/
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.pdf
https://hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-6-mqtt-quality-of-service-levels/
https://i-flow.io/ressources/mqtt-quality-of-service-qos-anwendungsfaelle-und-beispiele/